## Slide 1: 【IoT 導入セミナー】 Vol.3 IoT を繋いでみる
ミイシステム株式会社） 稲玉 繁樹
いなたま しげき

## Slide 2: 概要説明
Introductions_1

## Slide 3: IoT 導入への基礎講義
4部(回) 構成により基礎～導入検討までのスキルアップの上で，必要な開発をスタートします。
体験する
広く知る
繋いで見る
検討する
開発を始める
センサ，マイコン，スマホを使ってIoTを体験
エッジ～クラウドまでの構成と使用機材を知る
自分で進めるための作業体験
最初に作るモノを決める，必要な技術を探る
IoT化にチャレンジする

## Slide 4: たくさんの機器がつながる
IoT って何？
  モノのインターネット ????
    ３大要素 ： あつめる ー つなげる ー 活用する
  IoTはテクノロジーの総合格闘技
Cloud
センサ
3D CAD
Net
SOFT
Ｐ板
組込
回路
DATA → Hard x Soft x Network = IoT
今日はつなげるをテーマに体験します

## Slide 5: ネットワーク接続
Protcol

## Slide 6: ネットワーク接続
機器同士は電気通信（ネットワーク）により接続されている
お互いが決められた手順・内容で通信を行う（プロトコル）
たくさんのプロトコルがある

## Slide 7: プロトコルの例
機器間でやりとりするための決め事
規格化されているモノは，他メーカでもつながる
覚える必要は無い（覚えきれない）
プロトコル例
    Ethernet
        TCP/IP
        UDP
        MQTT
        HTTP
    センサ系
        i2c
        Modbus
        CAN
        SPI

## Slide 8: IoTに向いたネットワークとは
モノ(T) からネットワーク(I) に少量のデータが送信できれば良い
データ種類により頻度，容量が変わり適切なネットワークを選定する
  Wi-Fi
  Bluetooth
  LTE-M
  LoRa
  Sigfox
通信頻度 * 容量 = 電力量
  温度，電圧，回数 ＝ 小容量
  画像，音声，毎秒データ ＝ 大容量
  速くて高い，遅くて安い
初期費用・運用費用を考慮しよう

## Slide 9: サーバPC体験
Server PC

## Slide 10: Linuxコンピュータ
Linuxとは
    ○ OSの一種，基本無料
    ○ サーバーに向いている
    ✗ 一般ソフトが少ない
    ✗ トラブルは自己解決
ラズベリーパイ
    カードサイズの小型シングルボードコンピュータ
    世界で人気
    安いので入門に良い
https://hnavi.co.jp/knowledge/blog/linux-merit/

## Slide 11: マイコンとの違い
マイコンに向いた領域
    小型，単機能，省電力
    センサや簡単な計測に向く
    プログラミングは少し難しい
Linux(ラズベリーパイ) に向いた領域
    コンピュータやサーバとして運用可能
    NET経由でアクセスできるので更新，修正が簡単
    40pinコネクタから多少の拡張ができる
活用例
    モノの近くにエッジコンピュータを置き，サーバPCと接続してIoTシステムを構築します
    センサは多いため安いエッジCPUを使い，１台の高性能なサーバで処理します

## Slide 12: Wi-Fi 変更
Wi-Fi AP接続
    現在のWi-Fi SSID/Password がわかること（戻せなくなる）
RPIのWi-Fi に接続
    SSID: RPI4-AP001 PASS: 12345678
※接続中-インターネットなし になるので時間がかかる

## Slide 13: 遠隔ログイン
SSH(Secure Shell)
    Teraterm を起動
    ホスト：192.168.4.1
    USER: pi PASS: raspberry
      警告画面は続行
      黒い画面でコマンドを試す
      ハッカー気分を味わえる
        ls
        ls /dev
        cat message.txt
        top
        CTRL+C
        cd
        exit

## Slide 14: 遠隔ファイル操作
SCP
  WinSCP によるファイル操作
        警告画面は追加，更新で良い
  エクスプローラと同等の操作を体験
USER: pi
PASS: raspberry

## Slide 15: 遠隔GUI操作(DEMO)
  VNC
    VNC Viewer を起動しログイン
    GUI操作もできる
  pi-connect
    https://connect.raspberrypi.com/
    ユーザ登録が必要
    インターネット経由でアクセスできる

## Slide 16: Database体験
Databaseとは
  RasPi にインストールしてあるDBを操作
  SSH Login → influx にて起動
Query
  データベースを操作するコマンド
  操作は難しい，専門性が求められる
show databases
use udp
show measurements
select * from Acc where time > now() -15s

## Slide 17: BI TOOL体験
BI TOOL(Grafana)とは
  データベースを表示してくれるツール
  マウス操作で直感的に使える
  表示が美しい
RasPi に繋いだ状態で，以下URLを起動
http://192.168.4.1:3000
  admin / admin
  グラフの作り方デモ

## Slide 18: Node-red
Node-red とは
    ビジュアルプログラミングツール
    IoT 機器と相性が良い
    少しだけ体験
起動：RasPi に繋いだ状態で，以下URLを起動
http://192.168.4.1:1880
ダッシュボード表示，以下URLを起動
http://192.168.4.1:1880/ui/

## Slide 19: エッジコンピュータまとめ
エッジコンピュータは単機能なアプリに向く，安く大量向き
Linux コンピュータは高性能,いろいろなアプリが動かせる
組み合わせる技術があれば，良いモノが作れる

## Slide 20: エッジ＋サーバによるシステム構築
Edge and Sever System

## Slide 21: 遠隔監視システム
システム構成
    現場にセンサを設置しラズパイのDBに保存し，可視化するシステムを作ろう
    M5Stick-C を現場に設置したセンサと想定，加速度センサの値を使う
    5秒ごとにサーバのInfluxDB に加速度データを保存
    Grafana でビジュアル化
    スマホに表示するシステム
M5Stick-C
(Sensor)
InfluxDB
(DB)
Grafana
(BI)
Wi-Fi
localhost:8086

## Slide 22: エッジ側
サンプルフローを使用
    \Prog4\InfluxDB_http.m5f
    ID を自分の名前番号(001など) に変更
    5s ごとに加速度センサの値が送られる
注意
    M5Stick-C のSSID が書き換わるため，再度プログラミングは面倒になる
      電源 → A → B(SetUP) → A → Bx4 (Wi-Fi Select) → A → mii-syste → A →POW(再起動)
      ※アプリがWi-Fi を RPI4-AP001 に変更してしまい，プログラミングできなくなるので Wi-Fi を戻してからプログラミングする
      ※PC もWi-Fi 設定を戻す必要がある
RPi4
UIFlow
Database
PC
Internet
M5Stick-C

## Slide 23: Flow1
Wi-Fi に接続
Server 設定
DB名称 設定
measurement 設定
ID 設定 ※
加速度データ取得
表示
DB 書込
※IDは各自の番号に変更

## Slide 24: Flow2
Server アドレス
measurement と ID
Data X,Y
デバッグ用表示
http post
※influxDB 書込
http にpost :8086 にて書き込める
カンマ(,) やスペースのルールがややこしい

## Slide 25: 確認しよう(query)
RPIのWi-Fi に接続
    SSID RPI4-AP001 PASS: 12345678
teraterm
    SSH Login 192.168.4.1 USER: pi PASS: raspberry
influx ← DB 起動
use test ← DB 指定
show measurements ← データテーブル表示
select * from sensor ← データ表示
select * from sensor where ID=‘001’
select * from sensor where ID='001' LIMIT 10
select * from sensor where ID='001' and time > now() - 30m

## Slide 26: InfluxDB
データを取り出したい
    bash コマンドを作り，期間指定のデータを取り出せる
    influx -precision 'rfc3339' -database 'test' -execute 'select * from sensor where time > now() -30d' -format csv > LOG.csv
    #001: Databese test
    #002: measurements sensor
    where time > now() -30d : 過去30日分
Grafana
    期間指定してグラフを右クリックしてexport も可能
    専門的な所なので勉強するか，最初は教えてもらうほうが良い

## Slide 27: Grafana
ある程度データが溜まったところでグラフを作る
    Dashboard → Add visualization
    講師の操作を見ながら進めます
RasPi に繋いだ状態で，以下URLを起動
http://192.168.4.1:3000
  ざっくり
    Data sources によりInfluxDB と Database名を指定
    Visualization : グラフの種類を選ぶ
    from: measurments と tagを選ぶ
    select: 表示するdata を選ぶ
    GROUP: 表示周期などを変更
    → なんとなくキレイなグラフができる

## Slide 28: 宿題
次回は実践するテーマを決めます
作りたいもの，改善したいこと，見たいもの，などを探しておく
難しく考えず，たくさん出そう
何ができると | こう嬉しい | 方法（次回考える）